Machines Simples

C'est quoi une machine simple?

Quelque chose possédant une seule pièce mobile fabriqué par les humains.

Une tondeuse à gazon, une voiture, une bicyclette, ou une brouette sont des machines complexes parce qu'elles sont formées de machines simples.

Pourquoi est-ce qu'on utilise des machines simples?

L'être humain a appris à se servir des machines pour l'aider à travailler (ex. déplacer des objets).

- elle réduise l'intensité d'une force

- elle peut changer la direction d'une force

- elle transmette une force

Comment est-ce que ça fonctionne?

On utilise des machines pour réduire la force nécessaire à l'accomplissement d'un travail, en exerçant cette force sur une plus grande distance.

Donc, les machines simples présentent habituellement un avantage mécanique.

Voici le formule pour trouver l'avantage mécanique:

Le travail:

Ceci est le résultat qu’on obtient lorsqu’on exerce une force sur un objet et qu’on le déplace sur une certaine distance.

Travail = force appliquée x distance

Avec une machine simple, le travail est fait, mais la force et la distance changent selon la machine simple utilisée.

Il y a 3 familles de machines simples:

1. les plans inclinés

2. les leviers

3. les roues

Les 7 Types de Machines Simples

| Machines Simples | Dessin | Description | Exemples |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan incliné |  | C'est une pente ou une rampe. | Escalier, toboggan, route inclinée, rampe, |
| Coin |  | C'est deux plans inclinés placés l'un contre l'autre, qui rentre dans un objet (le coincer). | Coin pneu de voiture, marteau, épingle, couteau, fermeture éclair, hache |
| Vis |  | C'est un plan incliné circulaire. | Ampoule, porte-clés, escalier en colimaçon, couvercle pour contenant (spiral) |
| Levier |  | C'est une barre qui tourne sur un point appelé un pivot. | Râteau, batte de baseball, porte, catapulte, pied de biche (crowbar) |
| Roue et essieu |  | C'est un levier circulaire dont le pivot est un axe. | Poignée de porte, moulin à vent, taille-crayons, patins à roulettes, wagon |
| Poulie |  | C'est un autre levier circulaire, toutefois, la roue tourne librement sur l'axe. Ça peut changer la direction de la force. | Stores vénitiens, corde à linge, lacets de chaussures, poulie pour drapeau (flagpole) |
| Engrenage |  | Ceci est une roue dentée qui permet d'augmenter la vitesse ou la force, ou permet de changer la direction. | Horloges et montres, batteur à oeufs, ouvre-boîtes, forage de voiture (car drill) |

# Text boxes

AM  =   distance sur laquelle la force est appliquée

distance sur laquelle la force obtenue s'applique